## Slide 1
KooRemapper
LS-DYNA K-file용 메쉬 매핑 및 응력 분석 도구

## Slide 2
주요 기능
**메쉬 매핑 (`map`)**: 디테일 플랫 → 디테일 벤트 (심플 레퍼런스 형상 따라감)
**레퍼런스 생성 (`generate-var`)**: 심플 벤트/플랫 레퍼런스 생성
곡선 메쉬: 사용자 정의 2D centerline 기반
가변 밀도 메쉬: 영역별 요소 밀도 제어
**언폴딩 (`unfold`)**: 벤트 → 플랫 (arc-length 기반)
**응력 계산 (`prestress`)**: 플랫 + 벤트 → dynain 초기 응력
**예제 생성 (`generate`)**: 테스트용 심플 메쉬 (arc, torus, helix 등)

## Slide 3
전체 워크플로우
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1단계: 심플 벤트 생성 (형상 정의) - 필수 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
YAML Config ──→ generate-var ──→ Simple Bent (10K 요소)
(curved) │
│
│ unfold (선택)
▼
Simple Flat (크기 참조용)
│
┌───────────────────────────────────────┼─────────────────────┐
│ 2단계: 디테일 플랫 준비 - 필수 │ │
│ 방법 A: generate-var (reference 사용)│ │
│ 방법 B: CAD 직접 생성 (크기 대략 맞춤)│ │
└───────────────────────────────────────┼─────────────────────┘
│
방법 A: generate-var (YAML) ─────┤
방법 B: CAD ─────────────────────┤
▼
Detail Flat (1M 요소)
│
┌───────────────────────────────────────┼─────────────────────┐
│ 3단계: 매핑 - 필수 │ │
│ (디테일 플랫 → 디테일 벤트) │ │
└───────────────────────────────────────┼─────────────────────┘
│
Simple Bent (레퍼런스) ──────────┤
map │
▼
Detail Bent (1M 요소)
│
┌───────────────────────────────────────┼─────────────────────┐
│ 4단계: 초기 응력 계산 - 필수 │ │
└───────────────────────────────────────┼─────────────────────┘
│
Detail Flat ──────────────────prestress
│
▼
prestress.dynain
(초기 응력)
│
▼
LS-DYNA 해석
필수 파일: Simple Bent + Detail Flat
선택 파일: Simple Flat (크기 자동 맞춤 시에만)

## Slide 4
1. 가변 메쉬 생성 (generate-var)
YAML 설정으로 곡선/가변 밀도 메쉬 생성
타입 1: 가변 밀도 평면 메쉬 (type: flat)
  영역별로 요소 밀도 제어
  밴딩 영역은 조밀, 평평한 영역은 성기게
  레퍼런스 기반 자동 크기 조정
타입 2: 곡선 메쉬 (type: curved)
  2D centerline 기반 벤딩 메쉬 생성
  B-spline, Catmull-Rom 보간
  자동 arc-length 계산

## Slide 5
generate-var 예제
# 곡선 메쉬 YAML 예제
type: curved
centerline_points:
- [0, 0]
- [40, 10]
- [80, 30]
interpolation: catmull_rom
# 명령어
KooRemapper generate-var config.yaml output.k

## Slide 6
2. 메쉬 매핑 (map)
디테일 플랫 → 디테일 벤트 변형
입력:
  심플 벤트: 레퍼런스 (형상 정의, ~10K 요소)
  디테일 플랫: 매핑 대상 (~1M 요소)
출력:
  디테일 벤트: 변형 결과 (~1M 요소)
특징:
  레퍼런스는 HEX8 정형 메쉬
  디테일은 HEX8/TET4 비정형 가능
  자동 크기 조정

## Slide 7
map 예제
# 심플 레퍼런스 생성 (10,000 요소)
KooRemapper generate-var curved.yaml simple_bent.k
# 디테일 플랫 준비 (CAD 또는 generate-var)
# detail_flat.k (1,000,000 요소)
# 매핑: 디테일 플랫 → 디테일 벤트
KooRemapper map simple_bent.k detail_flat.k detail_bent.k

## Slide 8
3. 초기 응력 계산 (prestress)
변형 전/후 메쉬로부터 응력 계산
물성 정의 방법:
  K-file 물성 자동 읽기 (*PART, *MAT_ELASTIC)
  명령줄 옵션으로 덮어쓰기 (-E, -nu)
  다중 파트 지원
출력 포맷:
  dynain: *INITIAL_STRESS_SOLID
  CSV: 요소별 응력 데이터
LS-DYNA에서 *INCLUDE로 바로 사용

## Slide 9
prestress 예제
# K-file 물성 자동 사용
KooRemapper prestress detail_flat.k detail_bent.k output.dynain
# 명령줄 물성 지정 (덮어쓰기)
KooRemapper prestress -E 210000 -nu 0.3 \
detail_flat.k detail_bent.k output.dynain
# LS-DYNA 입력 파일
*INCLUDE
output.dynain

## Slide 10
4. 기타 명령어
unfold - 벤트 → 플랫 언폴딩
  Arc-length 기반 평면화
  크기 참조용 (선택적)
generate - 테스트 예제 생성
  arc, torus, helix, wave 등
  bent/flat 쌍 자동 생성
info - 메쉬 정보 출력
  노드/요소 개수
  Bounding Box
  정형 그리드 구조 (i,j,k)

## Slide 11
전체 워크플로우 예제
# 1. 심플 벤트 레퍼런스 (10K 요소)
KooRemapper generate-var curved.yaml simple_bent.k
# 2. 심플 플랫 (크기 참조용, 선택)
KooRemapper unfold simple_bent.k simple_flat.k
# 3. 디테일 플랫 (1M 요소)
KooRemapper generate-var vardens.yaml detail_flat.k
# 4. 디테일 플랫 → 디테일 벤트
KooRemapper map simple_bent.k detail_flat.k detail_bent.k
# 5. 초기 응력 계산
KooRemapper prestress detail_flat.k detail_bent.k prestress.dynain

## Slide 12
기술 세부사항
지원 요소:
  레퍼런스: HEX8 (정형 필수)
  매핑 대상: HEX8, TET4 (비정형 가능)
매핑 알고리즘:
  정형 그리드 분석 (i,j,k 인덱스)
  Edge arc-length 계산
  파라메트릭 좌표 변환 (u,v,w)
  Transfinite 보간
응력 계산:
  변형 구배 텐서 (F)
  Green-Lagrange / Engineering strain
  Hooke's Law (선형 탄성)
  von Mises, Principal stress

## Slide 13
파일 포맷 및 특징
입출력 포맷:
  K-file: LS-DYNA 메쉬 (*.k)
  YAML: 설정 파일 (*.yaml)
  dynain: 초기 응력 (*.dynain)
  CSV: 스트레인 데이터 (*.csv)
주요 특징:
  크로스 플랫폼 (Windows/Linux/macOS)
  정적 링크 (단일 실행파일)
  K-file 물성 자동 파싱
  다중 파트 지원
  대용량 메쉬 처리 (100만+ 요소)

## Slide 14
감사합니다
KooRemapper - 메쉬 매핑 및 응력 분석 도구